ANA 800

- Общее описание изделия и процесса очистки.

Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 предназначено для очистки  хозяйственно-бытовых сточных вод от промышленных предприятий, гостиниц, групп частных домов, коттеджных  поселков, ресторанов, других отдельно стоящих строений, не подключенных к сетям центральной канализации, либо при наличии требования очистки стока до сброса в центральную канализацию.  Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 рассчитано на определенные объемы сточных вод в диапазоне от 8 до 12 м3 в сутки. При выборе модели необходимо учитывать, что численность проживающих либо посещающих  не должна превышать технические возможности УОСВ. С целью экономии водных ресурсов очищенная устройством для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 вода  может применяться для полива газонов, уборки территории, мойки автотранспортных средств, вторичного использования в смывных баках унитазов и в иных технических целях при условии дооборудования УОСВ дополнительной системой ультрамембранной фильтрации. Для обеспечения нормального функционирования процесса глубокой биологической очистки в устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 не требуется добавлять  каких-либо расходных материалов: ферментов и бактерий. Рабочим материалом системы являются непосредственно хозяйственно-бытовые стоки. При этом для осуществления процесса дефосфотации потребуется дополнительная комплектация в виде отсека реагентной обработки воды и отстойника нерастворимой соли, образующейся в результате химической реакции воды  с постоянно добавляемым жидким реагентом на основе сульфата алюминия. Применение биологически разлагаемых моющих средств положительно сказывается на работе устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 и всегда повышает качество очистки. Система управляется автоматически и не требует постоянного обслуживающего персонала.   Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 имеет 21 объем обработки стоков, где сточная вода, последовательно перемещаясь  из одного объема в другой, проходит все необходимые ступени механической, полной биологической очистки, химической очистки и обеззараживания. При правильном  подборе и грамотной эксплуатации устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 степень очистки воды может достигать  99,0 %. Хорошо очищенные сточные воды частично решают проблемы водоснабжения в местах с высокой плотностью населения и нехваткой пресной воды. Удаленный из устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 стабилизированный активный  ил  может   использоваться в качестве удобрения после прохождения процедуры необходимого обеззараживания. Возможность обходиться без периодического вызова ассенизационной машины является одним из многих преимуществ устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800.

В основу работы устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA 800 заложен принцип многоступенчатой обработки поступающих  сточных вод активным илом, поддерживаемым и вращаемым  во взвешенном состоянии в отсеках с разной степенью насыщения раствора кислородом и разным способом  аэрации (крупнопузырчатым или мелкопузырчатым) и  последовательно отстаиваемым  в отсеках без аэрации. Комплексная очистка сточных вод осуществляется с применением механического, многостадийного биологического метода, химического метода с последующим облучением очищенной воды ультрафиолетовым спектром.

Применяемая технология наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к очистке бытовых сточных вод до санитарных норм допустимых загрязнений.

- Этапы процесса очистки.

Бытовые сточные воды в устройстве для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 проходят 12 этапов очистки:

- 1 этап: механическая  очистка поступающих стоков корзиной, снабженной решеткой для задержания крупного биологически не разлагаемого мусора.

- 2 этап: равномерное распределения поступающего стока между четырьмя линиями очистки посредством работы аэрируемого распределителя потока (АРП).

- 3 этап: предварительная очистка в приемных резервуарах-усреднителеях (ПР) с использованием крупнопузырчатой аэрации (КПА).

- 4 этап: перемещение смеси из приемных резервуаров-усреднителей (ПР) в аэротенки   посредством насосов-эрлифтов.

- 5 этап: очистка сточных вод в аэротенках  (АТ) активным илом во взвешенном состоянии при высоком уровне насыщения раствора кислородом воздуха под действием мелкопузырчатой аэрации (МПА).

- 6 этап: отстаивание ила во вторичных отстойниках (ВО) и отделение в верхней зоне вторичных отстойников (ВО) биологически очищенной воды.

- 7 этап: объединение потоков четырех линий в один.

- 8 этап: отстаивание смеси в третичном отстойнике (ТО) и повторное отделение в верхней зоне третичного отстойника (ТО) биологически очищенной воды.

- 9 этап: добавление реагента и перемещение биологически очищенной воды в отсек реагентной обработки (ОРО). Принудительное перемешивание раствора в объеме отсека.

- 10 этап: отстаивание нерастворимой соли, содержащий фосфаты, в четвертичном отстойнике (ЧО) и отделение в верхней зоне четвертичного отстойника (ЧО) химически очищенной воды.

- 11 этап: удаление воды из УОСВ с помощью  насоса для принудительного водоудаления (ПВУ) через ультрафиолетовый облучатель (УФ).

- 12 этап: Самоочистка станции. Удаление биопленки с поверхности вторичных отстойников (ВО) в аэротенки (АТ) посредством специальных насосов-эрлифтов, удаление избытков активного ила из аэротенков в стабилизаторы с последующим перемещением надиловой жидкости в приемные резервуары-усреднители (ПР), провоцирование процесса флокуляции частиц поступающего стока молекулами ила, содержащимися в надиловой жидкости,  перемещение  донных отложений третичного отстойника (ТО) и четвертичного отстойника (ЧО) на вход УОСВ.  Режим самоочистки вводится по предустановленной временной программе.

- Климатические условия эксплуатации.

Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 разработано для эксплуатации в районах со следующими природно-климатическими условиями:

- летняя расчетная температура воздуха   до +45°С;

- зимняя расчетная температура воздуха  до -45°С;

- рельеф территории - не регламентирован;

- уровень грунтовых вод - не регламентирован;

- грунты: с нормативной глубиной промерзания 1,7 метра.

До принятия решения о применении устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 в любых экстремальных условиях необходимо получить консультацию производителя.

- Утилизация очищенной воды.

Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 является стандартным серийным продуктом.  Качество работы УОСВ и, как следствие, качество  очищенной воды зависит от соблюдения владельцем правил эксплуатации.  Техническая вода, как один из продуктов работы УОСВ, подлежит утилизации. Существуют стандартные допустимые методы утилизации устройством для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 воды, которые принципиально отличаются в черте и вне черты населенных пунктов.

Поглощающая способность грунта и уровень грунтовых вод во многом предопределяют выбор и проект. Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800  может нормально функционировать в случае, если грунтовые или талые воды находятся над поверхностью земли. При этом очищенная вода посредством насоса ПВУ закачивается в рассеивающую дрену и смешивается с грунтовой водой.

В случае глинистых и суглинистых грунтов необходимо производить расчет пощади рассеивающего дренажа, способного принять требуемое количество воды. В случае высокой поглощающей способности грунта при определенных малых объемах стока достаточно использовать дренажный колодец, установленный на щебеночное основание. Необходимо соблюдать нормативные расстояния между рассеивающим дренажом и любыми имеющимися источниками питьевого водоснабжения (колодец, артезианская скважина).

В любом случае, при выборе варианта лучше обратиться за консультацией к специалистам, обладающим достаточным багажом знаний и имеющим большой практический опыт в данной области.

Очищенная устройством для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 вода может сбрасываться (утилизироваться) непосредственно в водный объект после получения соответствующего разрешения государственных органов, контролирующих водные объекты на данной территории. Применение схемы, включающей в себя рассеивающий дренаж, песчаный промежуточный фильтр и поглощающий дренаж позволяет гарантированно доочистить сток в случае аварийной ситуации.

Правильное проектное решение по выбору способа утилизации очищенной воды не менее важно, чем выбор типа УОСВ и относиться к нему следует максимально серьезно.

Необходимость проведения регулярного сервисного обслуживания.

# Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 представляет собой высоко технологичный продукт. Содержит в своем составе блок управления,  компрессоры, погружные насосы для принудительного водоудаления и удаления шлама, насос-дозатор реагента, эрлифты, аэрационные элементы, датчики уровня. Все вышеперечисленные механизмы требуют сервисного обслуживания через определенные промежутки времени. Рекомендуемый межсервисный интервал составляет 3-6 месяцев. Количество избыточного активного ила во время работы УОСВ постоянно увеличивается. Концентрация ила возрастает в стабилизаторах.  Один раз в 3-6 месяцев необходимо производить удаление избыточного ила. Вывоз и утилизация ила осуществляется специализированным транспортом на иловые площадки больших очистных сооружений, рассчитанные на прием внешних жидких отходов биологической очистки. Сервисное обслуживание устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800  может осуществлять как специально обученный персонал, так и сам владелец. Регламент сервисного обслуживания подробно прописан в техническом паспорте устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800.

- Алгоритм работы УОСВ

В устройстве для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 поток биологически загрязненной воды разделяется на 4 одинаковых потока (4 параллельных линии очистки) посредством работы  аэрируемого распределителя потока (АРП), являющегося первым приемным объемом УОСВ. Количество задействованных в процессе очистки линий может быть снижено в случае недостаточной биологической нагрузки на УОСВ. Приостановка поступления свежего стока в соответствующие линии осуществляется вручную перекрытием кранов воздушных магистралей.

АРП надежно защищен специальной корзиной от попадания в него крупного  биологически не перерабатываемого мусора. На внутренней поверхности стен корзины закреплена нержавеющая мелкоячеистая сетка. Корзина легко и быстро с помощью цепи поднимается на поверхность, где производится ее очистка вручную.

Приемные резервуары-усреднители линий УОСВ оснащены крупно/мелко пузырчатыми аэратороми. Твердые фракции, плотность которых как правило ниже плотности воды,   находятся на поверхности раствора и подвержены активной мелкопузырчатой обработке во время фазы самоочистки УОСВ. В фазе очистки стоков в приемных резервуарах-усреднителях создается аноксидная среда. При этом крупнопузырчатые аэраторы, расположенные на внешних поверхностях фильтров крупных нечистот, не позволяют  крупным фракциям попасть вовнутрь фильтров. Аноксидная среда ПР провоцирует реакции денитрификации. Благодаря фильтрам крупных фракций, оснащенных внешним и внутренним обдувом, крупные фракции задерживаются в приемных резервуарах-усреднителях до полного разрушения. Для обеспечения нормального процесса очистки сточных вод предусмотрен возврат части взвешенного ила из аэротенков обратно в приемные резервуары-усреднители в фазе самоочистки УОСВ. Обработка поступившей в аэротенки из приемных резервуаров-усреднителей смеси производится активным илом, поддерживаемым во взвешенном состоянии посредством работы  мелкопузырчатых аэраторов, расположенных в донной зоне аэротенков.

Отстаивание ила и отделение очищенной воды происходит во вторичных отстойниках. Предварительно очищенная и отстоявшаяся  во вторичных отстойниках вода самотеком удаляется в третичный отстойник (ТО) через фильтры, задерживающие биопленку и, далее, попадает в отсек реагентной обработки (ОРО) очищенной воды.

Периодическая очистка верхней зоны вторичных отстойников  от биопленки и процесс сортировки и удаления избыточного активного ила в стабилизаторы производится посредством  включения компрессора фазы самоочистки УОСВ. Включение  компрессора фазы самоочистки УОСВ происходит по команде  блока управления УОСВ.

Во время фазы самоочистки УОСВ специальные насосы-эрлифты производят удаление избыточного ила из аэротенков в стабилизаторы. В стабилизаторах ил сортируется. Молодой работоспособный ил по специальному каналу возвращается в приемные резервуары-усреднители (ПР). Наличие  объемной крупнопузырчатой аэрации в стабилизаторах препятствует слеживанию ила и способствует быстрой его минерализации.

Дозирующий насос, обеспечивающий подачу реагента в поток удаляемой из третичного отстойника (ТО) очищенной воды, включается по команде, поступающей из блока управления УОСВ. Продолжительность периодов работы дозирующего насоса рассчитывается и настраивается в процессе эксплуатации УОСВ в зависимости от концентрации фосфатов в выходной воде. Смесь очищенной воды и реагента поступает в отсек реагентной обработки  (ОРО), где при постоянном интенсивном перемешивании раствора происходит химическая реакция с выпадением нерастворимой соли. Четвертичный отстойник (ЧО) обеспечивает седиментацию образовавшейся в результате химической реакции нерастворимой соли.

По мере наполнения отсека очищенной воды (ОЧВ),  вода порционно удаляется через ультрафиолетовый обеззараживатель посредством работы насоса удаления очищенной воды. Конструкция УОСВ предусматривает вариант самотечного водоудаления.

- Конструктивные особенности  УОСВ

Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 имеет полную заводскую готовность и представляет собой набор из 13 самонесущих резервуаров, разделенных на функциональные отсеки, имеющих  сервисные горловины. Резервуары, крышки и горловины УОСВ изготовлены из легкого высокопрочного полиэтилена LLDPE методом ротативного формования. Толщина стенок варьируется от 7 до 12 мм. Компрессорный отсек расположен в непосредственной близости к корпусам. Корпуса и компрессорный отсек соединены между собой штатным технологическим каналом, изготовленным из полипропиленовой трубы диаметром 110 мм и соответствующих фитингов. Технологический канал необходим для прокладки воздухопроводов от компрессоров к воздухораспределительном коллекторам и электрических кабелей питания насосов принудительного водоудаления, дозации реагента и удаления донного шлама, а также электрических  кабелей датчиков аварийных уровней отсеков. Для предотвращения попадания азота и углекислого газа в объем компрессорного отсека, кабели и воздухопровод при пересечении выходной муфты технологического канала каждый в отдельности оснащены специальными сальниковыми герметизирующими устройствами. Компрессорный отсек удерживается в горизонтальном положении уплотненной щебеночной подушкой либо бетонной плитой. Питающий УОСВ силовой кабель  вводится в компрессорный отсек  через отверстие в нижней части отсека. Компрессоры устанавливаются на полке, которая опирается на внутренние ребра бокса. Воздушные магистрали присоединяются к компрессорам посредством  резиновых виброгасящих переходников. Для попадания воздуха внутрь компрессорного бокса в нижней плоскости ребер предусмотрены отверстия. Блок управления УОСВ смонтирован на панели из полипропилена. В состав блока управления входят:

-  Пылезащищенный  щит, содержащий реле времени, плату коммутации, разъемы для подключения датчиков аварийной ситуации и светодиодных индикаторов нормальной работы УОСВ и аварийной ситуации;

-  Кабельный разъем питания;

-  Стационарно установленные на панель розетки.

Панель блока управления расположена в верней зоне компрессорного бокса, обеспечивая свободный доступ к дверце щита и электрооборудованию. Блок управления УОСВ соединен с питающим кабелем посредством разъема. Кабели насосов  и компрессоров посредством разъемов включаются в штатные розетки. Светодиодные индикаторы нормальной работы УОСВ (зеленый) и индикатор аварии (красный) встроены в стену компрессорного бокса. Коммутация светодиодных индикаторов с коммутационной коробкой осуществляется посредством разъемов.

Горловины УОСВ соединяется с корпусами  посредством экструдерной сварки. Цилиндрическая верхняя часть горловины предназначена для увеличения высоты ЛОС с шагом 160, 250, 410 и 500 мм. Двухслойная круглая крышка УОСВ обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и за счет относительно большого диаметра (1085 мм) обеспечивает нормальный доступ ко всем элементам УОСВ.

Магистрали перемещения растворов выполнены из полипропиленовых труб и фитингов. Герметизация мест пересечения корпуса или встроенных в корпус отсеков ЛОС технологическими трубопроводами достигается благодаря специально сконструированным для этой цели манжетам диаметрами 110мм и 50мм. Манжеты изготовлены из высококачественной EPDM резины.

Коллекторы распределения аэрационного и функционального воздуха фаз очистки и самоочистки УОСВ прикреплены к верхней горизонтальной полке корпуса посредством полипропиленовых опор. Правильное распределение воздуха происходит благодаря соответствующим образом подобранным внутренним диаметрам жиклеров. Сжатый воздух доставляется потребителям по армированным шлангам, имеющим внутренний диаметр 5мм. Все шланги собраны в жгуты и прикреплены к верхней горизонтальной окружности  корпуса стяжками.

Каждое серийное устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 имеет индивидуальный идентификационный номер (VIN), нанесенный на внутренней части корпуса устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 и обозначенный в техническом паспорте УОСВ.

Устройство для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 полностью автоматизировано, оснащено сигнализацией аварийно высоких уровней раствора в отсеках и может дооснащаться устройством оповещения о возникновении аварийной ситуации по каналу 900 MГц стандарта GSM посредством установки модема.

Для изготовления устройства для очистки сточных вод (УОСВ) ANA-800 используются проверенные материалы и надежные комплектующие разных производителей из России, Великобритании, Японии, Южной Кореи.